8-PORT GIGABIT

DESKTOP SWITCH

SW8000P

(based on SW8000M)

Proširite svoju gigabitnu mrežu kod kuće!

Gigabitni prekidač s 8 priključaka SW8000P omogućuje vam da proširite svoju gigabitnu žičanu vezu kod kuće. S plastičnim kompaktnim i elegantnim prekidačem smanjujete kašnjenja, latenciju i izobličenje videa koristeći svoju žičanu mrežu velike brzine. U nekoliko minuta izgradite brzu i žičanu vezu korištenjem 8 gigabitnih Ethernet priključaka 10/100/1000 Mbps prilagodljivih sa značajkom Auto MDI/MDX. Dizajn priključaka Switch 8 bez ventilatora osigurava tihi rad . Uz višestruke mogućnosti montaže, možete birati između stolne ili zidne montaže. Samo priključite svoje uređaje i spremni ste. Nije potrebna konfiguracija niti softver.

Kratica za web mjesto

Gigabitni prekidač s 8 priključaka SW8000P omogućuje proširenje vaše Gigabit mreže.

Značajke:

- 8x Ethernet priključaka za povezivanje bilo kojeg žičanog uređaja s internetom

- Primijeni na standarde IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az

- Indikatori ploče za praćenje radnog statusa i pomoć pri analizi grešaka.

- Kontrola protoka, Full duplex usvaja standard IEEE802.3x

- Half duplex usvaja standard Backpressure

- Do 15 Kbytes Jumbo Frame

- Plastična radna površina

- Stolni ili zidni nosač

Izvođenje

- Gigabitni prekidač 10/100/1000 Mbps prilagodljiv

- Podržava Auto MDI/MDIX

- Kapacitet prebacivanja od 16 Gbps

- Do 15 KB Jumbo okvira

Pokrivenost i pouzdanost

- Proširite svoju gigabitnu mrežu bilo gdje kod kuće u nekoliko minuta.

Sigurnost

- Potpuna sigurnost korištenjem samo žične RJ45 veze.

Veze

- 8x Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps priključaka

<Tehnički podaci: >

<Hardver:>

Ethernet priključci	8x gigabitnih RJ45 priključaka

10/100/1000 Mbps

Podržava Auto MDI/MDIX

LED diode	Vlast Indikator, mrežna veza

Vlast	Vanjsko napajanje, 5 V / 1 A DC

Standardi	Standardi IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az

Preklopni kapacitet: 	16 Gbps

Protok:	7,44 Mpps

Predmemorija paketa: 	3Mbit

Mac adresa: 	2k

Jumbo okvir: 	do 15 KB

Način prijenosa: 	Spremite i proslijedite

<Okruženje>

Certifikacija	CE

Radna temperatura: 	-10℃ ~ +50℃

Temperatura skladištenja: 	-40℃ ~ +70℃

Radna vlažnost: 			       10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 			       5% ~ 95% bez kondenzacije

Pozicioniranje: 	Stolni ili zidni nosač

Dimenzije (Š x D x V) u mm: 	145 x 60 x 21,5

Težina u kg:	0.11

<Sadržaj paketa>

1x STRONG prekidač s 8 priključaka

1x strujni adapter

1x Vodič za brzu instalaciju

1x Sigurnosna i jamstvena kartica

Crtež veze

dodajte ispravan crtež

- Priključak za napajanje

- 8x Gigabit Ethernet portova

EAN SW8000P: 9120072375620

PCB: 40

Dostupni jezici: EN, DE, FR, IT, ES, PT, DK, NO, SE, HU, CZ, HR, BG, UA, NL, SK

STRONG neće biti odgovoran ni na koji način u vezi s logotipovima, markama i/ili zaštitnim znakovima

ovdje prikazane koje STRONG nije registrirao. Specifikacije i slike

podložni su promjenama bez prethodne najave. © STRONG 2023. Sva prava pridržana.

www.strong-eu.com